## Slide 1: Grundlagen der Technischen Informatik hs19/20
Präsentation Projektarbeit
Eveline Hutter
Franziska Walker

## Slide 2: Inhalt
Aufgabenstellung
Verwendete Elektronikbauteile
Verwendete Assemblerbefehle
Schaltungsschema
Lösungsansätze
  …
Live-Demonstration
Reflexion
  Taktunabhängigkeit
  Code für Morse-Signal
  Definition einer Basis-Zeiteinheit «Dit»
  Branches der einzelnen Zeichen
  Ablauf innerhalb eines Dits
  Frequenzbewertung
  Kommentierung

## Slide 3: Aufgabenstellung
Visuelles Morse-Signal (SOS) als Endlosschleife über LED an GPIO-Port
  Bare Metal Programmierung – Signal soll automatisch erzeugt werden, sobald Raspberry Pi an Stromversorgung angeschlossen wird
  Signal soll unabhängig von der Taktfrequenz sein
  Code muss in Assembler geschrieben werden
  Code soll so angelegt sein, dass auch beliebige andere Morse-Signal geblinkt werden können
Zusatzaufgabe: akustische Ausgabe des Morse-Signals (parallel zum LED-Signal)

## Slide 4: Verwendete Elektronikbauteile

## Slide 5: Verwendete Assemblerbefehle

## Slide 6: Schaltungsschema

## Slide 7: Lösungsansätze
Taktunabhängigkeit
  Makro mit einem Parameter, welcher den System Timer nutzt
  Befehlsaufruf in Mikrosekunden  präzise Frequenzgenerierung möglich
Code für Morse-Signal
  so schlank wie möglich
  leicht veränderbar für beliebige Signale
Definition einer Basis-Zeiteinheit «Dit»
  Zentraler Branch: alle anderen greifen auf diesen zurück

## Slide 8: Lösungsansätze (2)
Branches der einzelnen Zeichen
  Jedes Zeichen besteht aus einer Abfolge von kurzen (dit) und langen (dah = 3 dits) Signalen
  Innerhalb der Subroutinen «dit» und «dah» wird die Sendefrequenz (default 2000Hz) definiert  Berechnung: 1’000’000 / Parameterübergabe an Timer
Ablauf innerhalb eines Dits:
  Signal während 240 Millisekunden ausgeben
  Signal während 240 Millisekunden pausieren

## Slide 9: Lösungsansätze (3)
Frequenzbewertung
  Höchste Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs liegt zwischen 2000Hz und 4000Hz
  Vorteile der im Code als Default verwendeten 2000Hz
    Ton wird als lauter empfunden als tiefere Frequenzen
    Tief genug, dass Tonhöhe noch als einigermassen angenehm empfunden wird
    Code einfach zu lesen (Dit-Schleife kann auf gewünschte Anzahl Millisekunden gesetzt werden)
Kommentierung
  Code soll selbsterklärend sein
  Dritte sollen Code leicht für individuelle Zwecke anpassen können

## Slide 10: Live-Demonstration

## Slide 11: Reflexion
Schwierigkeiten
  Einstieg ins Thema
  Lücken- und fehlerhafte Dokumentation BCM2837
  Gescheiterter Versuch: Frequenzgenerierung des Audiosignals über PWM (pulse width modulation)
Verbesserungspotenzial
  Soll die Tonhöhe und/oder die Basis-Zeiteinheit geändert werden, muss der Code an mehr als einer Stelle angepasst werden  PWM-Implementierung würde Problem lösen